Вхождение в сервис 11AK19PRO

Нажать голубую кнопку на пульте и набрать цифры 4725.

1. сервисные регулировки геометрии и видеоканала.

Регулировки 00 - 65

Регулировка 00	=	уровень белого RED (красного)

Регулировка 01	=	уровень белого GREEN (зеленого)

Регулировка 02	=	уровень белого BLUE (синего)

Регулировка 03	=	АРУ

Регулировка 04	=	IF-PLL (ПЧ) отрицательная

Регулировка 05	=	IF-PLL (ПЧ) положительная

Регулировка 06	-	яркостная задержка PAL

Регулировка 07	=	яркостная задержка SECAM

Регулировка 08	=	яркостная задержка NTSC

Регулировка 09	=	яркостная задержка ДРУГИЕ

Регулировка 10	=	изменение формата по вертикали 4:3

Регулировка 11	=	частота кадров (прокрутка) 4:3

Регулировка 12	=	сдвиг по горизонтали 4:3

Регулировка 13	=	линейность по вертикали 4:3

Регулировка 14	=	размер по вертикали 4:3

Регулировка 15	=	S-коррекция 4:3

Регулировка 16	=	сдвиг по вертикали 4:3

Регулировка 17	=	EW ширина 4:3

Регулировка 18	=	EW ширина параболы 4:3

Регулировка 19	=	EW угловая парабола 4:3

Регулировка 20	=	EW трапеция 4:3

Регулировка 21	=	изменение формата по вертикали 16:9

Регулировка 22	=	частота кадров (прокрутка) 16:9

Регулировка 23	=	сдвиг по горизонтали 16:9

Регулировка 24	=	линейность по вертикали 16:9

Регулировка 25	=	размер по вертикали 16:9

Регулировка 26	=	S-коррекция 16:9

Регулировка 27	=	сдвиг по вертикали 16:9

Регулировка 28	=	EW ширина 16:9

Регулировка 29	=	EW ширина параболы 16:9

Регулировка 30	=	EW угловая парабола 16:9

Регулировка 31	=	EW трапеция 16:9

Регулировка 32	=	изменение формата изображения по вертикали для кино

Регулировка 33	=	частота кадров (прокрутка) для кино

Регулировка 34	=	сдвиг по горизонтали для кино

Регулировка 35	=	линейность по вертикали для кино

Регулировка 36	=	размер по вертикали для кино

Регулировка 37	=	S-коррекция для кино

Регулировка 38	=	сдвиг по вертикали для кино

Регулировка 39	=	EW ширина для кино

Регулировка 40	—	EW ширина параболы для кино

Регулировка 41	=	EW угловая парабола для кино

Регулировка 42	=	EW трапеция для кино

Регулировка 43	=	изменение формата изображения по вертикали для субтитров

Регулировка 44	=	частота кадров (прокрутка) для субтитров

Регулировка 45	=	сдвиг по горизонтали для субтитров

Регулировка 46	=	линейность по вертикали для субтитров

Регулировка 47	=	размер по вертикали для субтитров

Регулировка 48	=	S-коррекция для субтитров

Регулировка 49	=	сдвиг по вертикали для субтитров

Регулировка 50	=	EW ширина для субтитров

Регулировка 51	=	EW ширина параболы для субтитров

Регулировка 52	=	EW угловая парабола для субтитров

Регулировка 53	=	EW трапеция для субтитров

Регулировка 54	=	супер изменение формата изображения по вертикали

Регулировка 55	=	супер изменение частоты кадров (прокрутки)

Регулировка 56	=	супер изменение сдвига по горизонтали

Регулировка 57	=	супер изменение линейности по вертикали

Регулировка 58	=	супер изменение размера по вертикали

Регулировка 59	=	супер изменение S-коррекции

Регулировка 60	=	супер изменение сдвига по вертикали

Регулировка 61	=	супер изменение EW ширины

Регулировка 62	=	супер изменение EW ширины параболы

Регулировка 63	=	супер изменение EW угловой параболы

Регулировка 64	=	супер изменение EW трапеции

Регулировка 65	=	позиционирование OSD

2.опции настроек.

Биты  (В0, В1, … В7) выбирать цифрами на пульте 0,1,2,3,4,5,6,7

При первом нажатии  0 , при втором  1

ОПЦИЯ 0. Индикация   кварцевого резонатора видеопроцессора

В7: НМ = примечание 2

В6: Inb  =X

В5: Inc  = X

В4: Akb  = 0 (0x02) Hue B6 (стабилизация тока черного)

ВЗ: Foa  = X

В2: Fob  = X

В1: Ха   = примечание 1 (индикация кварцевого резонатора)

ВО: ХЬ  = примечание 1 (индикация кварцевого резонатора)

Примечание 1:

0, 1 :  PAL  M,  PAL  N,  NTSC  М

вывод 34: 3,58 (1,2 или 3 кварцевых резонатора)

вывод 35: нет кварцевых резонаторов
1, 0 :   PAL  BG,  PAL  DK,  PAL  I/I+,  SECAM  BG,  SECAM  L/L',  SECAM  K1

вывод 34: нет кварцевых резонаторов

вывод 35: 4,43 (1 кварцевый резонатор)
1,1:  PAL  BG,  PAL  DK,  PAL  I/I+,   SECAM  BG,  SECAM  DK,  SECAM L/L', SECAM  K1,  PAL  M,   NTSC  M

вывод 34: 3,58 (1,2 или 3 кварцевых резонатора)

вывод 35: 4,43 (1 кварцевый резонатор)

ОПЦИЯ 1. (0x01) Регистр вида декодера видеопроцессора

В7:  Forf =      1 (кадровая частота автоматически устанавливается (50Гц, когда нет

синхронизации по строкам))
В6:  Fors =      1 (кадровая частота автоматически устанавливается (50Гц, когда нет

синхронизации по строкам))
В5:  D1    =    X
В4:  Stb    =    X (Stand-by)
В3:  Рос   =   X
В2: Сm2 =  X
B1:  Cml  =   X
В0:  Ст0  =   X

ОПЦИЯ 2. (0x18) Управление гашением видеопроцессора

В7: Oso  = 0 (выключено при кадровом сканировании (кадровой развертке))

В6: Vsd  = 0 (кадровое сканирование (кадровая развертка) возможно)

В5: Сb    = 0 (центральная частота полосы пропускания цветности )

В4: Bls   = 0 (затягивание синего)

В3: Bks   = 0 (затягивание черного)

В2: Iel     = X

B1: Afw  = X

В0: Bb      = 0 (обратно синий, когда видеосигнал не идентифицируется)

ОПЦИЯ 3. (0x19) Уровень управления катодом видеопроцессора

В7: Hob	=   X примечание 1

В6: Bps	=   0 (пренебрегают яркостной полосовой линией задержки)

В5: Acl	=   X

В4: Cmb	=  Примечание 2 (возможность внешнего комбинированного фильтра)

В3: Ast	=   X

В2: Сl2	=   1 (катодный управляющий уровень) +57%

В1: Сl1	=   0 (катодный управляющий уровень)+57%

В0:  Сl0     =    0 (катодный управляющий уровень) +57%

Примечание 1:

0  =  PAL  I+ выходное гашение невозможно

1 =  PAL  I+ выходное гашение возможно

Примечание 2:

0  =  комбинированный фильтр не возможен

1 =  комбинированный фильтр возможен

ОПЦИЯ 4.

В7: Ifs      = X
В6: Mod   = X
В5: Vsw   = X
В4: Sm     = X
В3: Ds      = 0 ((0x1А) задержка яркостная (динамическое  поверхностное             управление вкл./выкл.))

В2: Dsa    =    0 ((0x1А) задержка яркостная (динамическое  верхностное  управление угловое))

B1: Fav    = 0 ((0х14) управление громкостью В6 (фиксированная громкость звука))

В0: Lfa     = X

ОПЦИЯ 5. CTI возможно, Моно AVL

В7: HBL/AVL  =   Примечание 2 ((0x02) Hue (виды гашения RGB

(TDA8844/47/54/57)))
В6: Lbm           =  0 ((0x09) размер по вертикали (длительность импульсов

гашения))

В5: Vim           =    X
В4: Gai            =  Примечание 1 ((0x03) сдвиг по горизонтали В6 (усиление

яркостного канала))
В3: Nci           =    X
В2: Stm           =   X
B1: Vid           =   X
В0: ...              =   X

Примечание 1:

0  =  CTI невозможно

1 =  CTI возможно

Примечание 2:

AVL  = TDA8841/42/46 (для моно )

HBL  = TDA8844/471

AVL/HBL бит

0  =  AVL/HBL невозможно

1 =  AVL/HBL возможно

ОПЦИЯ 6.

В7:	Нсо	=  X

В6:	Evg	= 1 ((0х0А) S- коррекция (возможна кадровая защита (RGB- гашение)))

В5:	Sbl	= 1 ((0хOВ) сдвиг по вертикали В7 (гашение сервисных функций))

В4:	Prd	=  X

В3:	Mat	=   Примечание ((0хОЕ) цветовая температура синего В7 (PAL-

SECAM/NTSC матрицирование (TDA8841/42/44/54))
В2:	Rbl	=  X
В1:	Соr	=  X
В0:	...	=  X

ОПЦИЯ 7. Опция активизации режимов: HOTEL, PLL-VST, изменение         формата изображения, местоположение PIP

В7:   НМ   =  Примечание 1 (преобразованные для Австралии V2.0)

В6:   VM   =  Примечание 2 (преобразованные для США V3.0)

В5:   X        =   X

В4:   X        =   X

В3:   P/V    =   Примечание 3

В2:   PZM   =   Примечание 4

В1:   X        =   X

В0:   X        =   X

Примечание 1:

НМ:   опция активизации режима HOTEL
0   =   режим HOTEL не активный в меню
1   =   режим HOTEL активный в меню

Примечание 2:

VM:   выключение видео пока изменяется программа

1   =   выключение видео     Вкл.

0   =   выключение видео     Выкл.

Примечание 3:

P/V:   PLL/VST бит

1   =   тюнер VST (тюнер с настройкой напряжением)

0   =   тюнер PLL (тюнер с ФАПЧ - с синтезатором частоты)

Примечание 4:

PZM: формат изображения

1   =   16:9

0   =   4:3

ОПЦИЯ 8. Размеры кинескопа, отсутствие видов формата изображения,         частота ПЧ

В7:   Tub     =    Примечание 1
В6:   Z.Def  =     Примечание 2
В5:   Ifi        = 0  Примечание 3
В4:   Ifd       = 0  Примечание 4
В3:   Ifm      =     Примечание 5
В2:   Aps     =      Примечание 6
В1:   Нр       =      Примечание 7
В0:   Hue    =     Примечание 8

Примечание 1:
Tub:   размеры кинескопа
0   =  16:9 размер кинескопа
1   =   4:3 размер кинескопа

Примечание 2:

Z.Def : отсутствие видов формата изображения

0   =    16:9 отсутствует

1   =    4:3 отсутствует

Примечание 3:

Ifi:

1  =   ПЧ I 39,5 МГц  Великобритания I, только тюнеры UHF

0  =   ПЧ I 38,9 МГц  Ирландия I+, стандартные тюнеры

Примечание 4:

Ifd:

1  =  ПЧ DK 38,0 МГц

0  =  ПЧ DK 38,9 МГц

Примечание 5:

Ifm:

1  =  ПЧ M,N 45,75 МГц модели для Северной и Южной Америки, тюнер UV1336

(только PAL, M/N, NTSC М)
0  =  ПЧ M,N 38,9 МГц Евромодели М, N , стандартный тюнер

Примечание 6:

Aps:  (только для PLL) - автоматическая система программирования (установки

программ)

0  =  A.P.S. не установлена

1  =  A.P.S. установлена

Примечание 7:

Нр:  возможность головных телефонов (наушников)

0  =  головных телефонов нет

1  =  головные телефоны возможны

Примечание 8:

Hue:  возможность Hue

0  =  Hue нет

1  =  Hue возможна

ОПЦИЯ 9. Возможные стандарты

В7: NM  =  Примечание 1
В6: PN   =  Примечание 1
В5: РМ  =  Примечание 1
В4: KI   =  Примечание 1
В3: L     =  Примечание 1
В2: I      =  Примечание 1
B1: DK  =  Примечание 1

B0: BG  =  Приложение 1

Примечание 1:

0  =  стандарт не поддерживается

1  =  стандарт поддерживается

ОПЦИЯ 10. SCART, комбинированный фильтр, язык телетекста

В7: TXL2  = Примечание 1
В6: TXL1  = Примечание 1
В5: TXL0  = Примечание 1
В4: Com    = Примечание 2
В3: Svh     = Примечание 3
В2: Fro      = Примечание 4
В1: Sc2      = Примечание 5
В0: ...         = X

Примечание 1:

TXL2, TXL1, TXL0: основные языки

000  =  WEST (Запад)

001  =  WEST-EAST (Запад-Восток)

010  =  WEST-TR (Запад-Турция)

011  =  EAST(Cyrilic) (Восток (Кирилица))
100  =  ARABIC (Арабский)

Примечание 2:

0   =  комбинированный фильтр не поддерживается

1   =  комбинированный фильтр возможен

Примечание 3:

0   =  S-VHS не поддерживается

1   =  S-VHS возможен

Примечание 4:

0   =   на передней панели/на заднем кожухе AV(AV-3) ("Тюльпаны") не

поддерживаются
1   =  на передней панели/на заднем кожухе AV(AV-3) ("Тюльпаны") возможны

Примечание 5:

0   =   SCART2 не поддерживается

1   =   SCART2 возможен

ОПЦИЯ 11. 1-ый байт управления тюнером с PLL

В7  В6  В5  В4  В3 В2  В1 В0

Philips	UV1316MK2	1     0    0     0    1    1    1    0

Alps	TELE9X062A	1     0    0     0    1    1    1    0

Samsung	TEXX2949PG28A	1     0    0     0    1    1    1    0

Siel	PT060	1     0    0     0    1    1    1    0

Temic	5001PH5-3X0003	1    0     0     0    1    1    1    0

Thomson	CTT5020	1    0     0     0    1    1    1    0

ОПЦИЯ 12. 2-ой младший байт управления тюнером с PLL

В7  В6   В5  В4  В3  В2  В1  В0

Philips	UV1316MK2                  1    0      1     0     0    0     0     1

Alps	TELE9X062A                 0    0     0     0     0     0     0     1

Samsung	TEXX2949PG28A          0    0     0     0     0     0     0     1

Siel	PT060                              0    1     1     0     0     0     0     0

Temic	5001PH5-3X0003            0    0     0    0     0     0      1     0

Thomson	CTT5020                          0    0     0    0     0     0      1     1

ОПЦИЯ 13. 2-ой средний байт управления тюнером с PLL

В7  В6  В5  В4  В3  В2  В1  В0

Philips	UV1316MK2                1     0     0     1    0     0     1     0

Alps	TELE9X062A 	0      0     0     0    0     0     1     0

Samsung	TEXX2949PG28A	0      0     0     0    0     0     1     0

Siel	PT060	1      1     0     1    0     0     0     0

Temic	5001PH5-3X0003	0      0     0     0    0     1     0     0

Thomson	CTT5020	0      0     0     0    0     1     1     0

ОПЦИЯ 14. 2-ой старший байт управления тюнером с PLL

В7  В6  В5   В4  В3   В2  В1  В0

Philips	UV1316MK2                0     0     1      1     0     1     0     0

Alps	TELE9X062A               0     0     0      0     1     0     0     0

Samsung	TEXX2949PG28A        0     0     0      0     1     0     0     0

Siel	PT060                            0     0     1      1     0     0     0     0

Temic	5001PH5-3X0003         0     0      0     0     0     0     0      1

Thomson	CTT5020                       1     0      0     0     0     1     0      1

ОПЦИЯ 15. Младший байт перехода VHF LOW- VHF HIGH тюнера с PLL

B7  B6  B5   B4  В3  В2  Bl   В0

Philips	UV1316MK2                    0     0     0     0     1    0    1     0     (OA hex)

Alps	TELE9X062A                   0     0     0     0     0    0    0     0

Samsung	TEXX2949PG28A            0     0     0     0     1    0    0     0

Siel	PT060                                0     0     0     0     1    0    1     0

Temic	5001PH5-3X0003             0     0     0     0     0     0    0     0

Thomson	CTT5020                           1     0     1     0     1     0    1     0     (AA hex)

ОПЦИЯ 16. Старший байт перехода VHF LOW- VHF HIGH тюнера с PLL

В7  В6  В5  В4  В3  В2  В1  В0

Philips	UV1316MK2                      0     0     0    0     1     1     0     0     (ОС hex)

Alps	TELE9X062A                    0      0     0    0     0     0     0     0

Samsung	TEXX2949PG28A             0      0     0    0     1     1     0     1

Siel	PT060                                 0      0     0    0     1     1     0     1

Temic	5001PH5-3X0003               0     0      0    0     0     0    0     0

Thomson	CTT5020                             0     0      0    0     1     0    0     1      (09 hex)

ОПЦИЯ 17. Младший байт перехода VHF HIGH - UHF тюнера с PLL

B7  B6  В5  В4  В3  В2  В1  В0

Philips	UV1316MK2                    1     1     1    0     0    0     1     0     (E2 hex)

Alps	TELE9X062A                   0     0     0    0     0    0     0     0

Samsung	TEXX2949PG28A            1     0     1    0     0    0     0     0

Siel	PT060                                1     0     1    0     0    1     0     0

Temic	5001PH5-3X0003             0     0     0    0     0     0     0     0

Thomson	CTT5020                           1     0     1    0     0     0     1     0     (A2 hex)

ОПЦИЯ 18. Старший байт перехода VHF HIGH - UHF тюнера с PLL

B7  B6  В5  В4  В3   В2  В1  В0

Philips	UV1316MK2                    0     0     0     1    1      1     1     0     (1D hex)

Alps	TELE9X062A                   0     0     0     0    0      0     0     0

Samsung	TEXX2949PG28A            0     0     0     1    1      1     1     0

Siel	PT060                                0     0     0     1    1      1     1     0

Temic	5001PH5-3X0003             0     0     0     0    0      0     0     0

Thomson	CTT5020                           0     0     0     1    1      0     1     1     (1B hex)

ОПЦИЯ 19. Управляющий 1-ый байт PIP тюнера с PLL

В7  В6  В5  В4  В3  В2  В1  В0

Philips	UV1316MK2                  1     0     0     0     1    1     1     0

Alps	TELE9X062A                 1     0     0     0     1    1     1     0

Samsung	TEXX2949PG28A          1     0     0     0     1    1     1     0

Siel	PT060                              1     0     0     0     1    1     1     0

Temic	5001PH5-3X0003            1     0    0     0     1    1     1      0

Thomson	CTT5020                          1     0    0     0     1    1     1      0

ОПЦИЯ 20. 2-ой младший байт управления PIP тюнером с PLL

В7   В6  В5   В4  В3   В2  В1  В0

Philips	UV1316MK2                1      0     1     0     0      0    0     1

Alps	TELE9X062A               0      0     0     0     0      0    0     1

Samsung	TEXX2949PG28A        0      0     0     0     0      0    0     1

Siel	PT060                            0      1     1     0     0      0    0     0

Temic	5001PH5-3X0003         0      0     0     0     0      0    1     0

Thomson	CTT5020                       0      0     0     0     0      0    1     1

ОПЦИЯ 21. 2-ой средний байт управления PIP тюнером с PLL

В7   В6   В5   В4   В3   В2   В1   В0

Philips	UV1316MK2                     1      0      0     1      0      0     1      0

Alps	TELE9X062A                    0      0      0     0      0      0     1      0

Samsung	TEXX2949PG28A             0      0      0     0      0      0     1      0

Siel	PT060                                 1      1      0     1      0      0     0      0

Temic	5001PH5-3X0003              0      0      0     0      0      1     0      0

Thomson	CTT5020                            0      0      0     0      0      1     1      0

ОПЦИЯ 22.2-ой старший байт управления PIP тюнером с PLL

В7  В6  В5  В4  В3  В2  В1  В0

Philips	UV1316MK2                      0     0     1     1    0     1    0     0

Alps	TELE9X062A                     0     0     0     0    1     0    0     0

Samsung	TEXX2949PG28A              0     0     0     0    1     0    0     0

Siel	PT060                                  0     0     1     1    0     0    0     0

Temic	5001PH5-3X0003               0     0     0     0    0     0    0     1

Thomson	CTT5020                             1     0     0     0    0     1    0     1

ОПЦИЯ 23. Младший байт перехода VHF LOW- VHF HIGH PIP тюнера с PLL

B7  B6  B5  B4  В3  В2  Bl   В0

Philips	UV1316MK2                      0     0     0     0    1     0    1     0     (0A hex)

Alps	TELE9X062A                     0     0     0     0    0     0    0     0

Samsung	TEXX2949PG28A              0     0     0     0    1     0    0     0

Siel	PT060                                  0     0     0     0    1     0    1     0

Temic	5001PH5-3X0003               0     0     0     0    0     0    0     0

Thomson	CTT5020                             1     0     1     0    1     0    1     0     (AA hex)

ОПЦИЯ 24. Старший байт перехода VHF LOW- VHF HIGH PIP тюнера с PLL

B7  B6  B5  B4  В3  В2  Bl  В0

Philips	UV1316MK2                      0     0     0     0    1     1    0    0    (0С hex)

Alps	TELE9X062A                     0     0     0     0    0     0    0    0

Samsung	TEXX2949PG28A              0     0     0     0    1     1    0    1

Siel	PT060                                  0     0     0     0    1     1    0    1

Temic	5001PH5-3X0003               0     0     0     0    0     0    0    0

Thomson	CTT5020                             0     0     0     0    1     0    0    1     (09 hex)

ОПЦИЯ 25. Младший байт перехода VHF HIGH - UHF PIP тюнера с PLL

B7  B6  B5  B4  В3  В2  Bl  В0

Philips	UV1316MK2                     1     1     1     0     0    0    1    0     (E2 hex)

Alps	TELE9X062A                    0     0     0     0     0    0    0    0

Samsung	TEXX2949PG28A             1     0     1     0     0    0    1    0

Siel	PT060                                 1     0     1     0     0    1    0    0

Temic	5001PH5-3X0003              0     0     0     0     0     0   0    0

Thomson	CTT5020                            1     0     1     0     0     0   1    0     (A2 hex)

ОПЦИЯ 26. Старший байт перехода VHF HIGH - UHF PIP тюнера с PLL

В7  В6  В5  В4  В3  В2  В1  В0

Philips	UV1316MK2             0     0     0     1    1     1     1     0     (1D hex)

Alps	TELE9X062A            0     0     0     0    0     0     0     0

Samsung	TEXX2949PG28A     0     0     0     1    1     1     1     0

Siel	PT060                         0     0     0     1    1     1     1     0

Temic	5001PH5-3X0003      0     0     0     0    0     0     0      0

Thomson	CTT5020                    0     0     0     1    1     0     1      1     (1B hex)

ОПЦИЯ 27. Возможные языки 1

B7:	L7	=	датский

В6:	L6	=	шведский

В5:	L5	=	итальянский

В4:	L4	=	португальский

В3:	L3	=	испанский

В2:	L2	=	французский

Bl:	L1	=	немецкий

В0:	L0	=	английский

1: язык возможен
0: язык не возможен

ОПЦИЯ 28. Возможные языки 2

В7: L15 = русский
В6: L14 = болгарский
В5: L13 = румынский
В4: L12 = хорватский
В3: L11 = польский

B2: L10 = чешский

B1: L9   =  венгерский
В0: L8   =  турецкий

ОПЦИЯ 29. Возможные языки 3 и возможные форматы изображения

В7:	ZSP    =  формат изображения SUPER

В6:	XSB   =  формат изображения SUBTITLE

В5:	ZCN  =   формат изображения CINEMA

В4:	РМК  =   примечание 1

В3:	L19    =   не используется

В2:	L18    =   персидский (Иран)

Bl:	L17    =   арабский

В0:	L16    =   еврейский

1: возможен  0: не возможен

Примечание 1:   РМК: изменение вида формата изображения

0:  невозможно изменить формат изображения с помощью пульт дистанционного управления

1:  возможно изменить формат изображения с помощью пульта  дистанционного
            управления

ОПЦИЯ 30. Страны

В7:	С4	=	Примечание 1

В6:	С3	=	Примечание 1

В5:	С2	=	Примечание 1

В4:	С1	=	Примечание 1

В3:	С0	=	Примечание 1

В2:	X	=	X

В1:	X	=	X

В0:	X	=	X

Примечание 1:

С4    С3    С2    С1     С0      =	страны

0       0       0       0       0       =	не используется

0       0       0       0       1       =	D	Германия

0       0       0       1       0       =	А	Австрия

0       0       0       1       1       =	СН	Швейцария

0       0       1       0       0       =          I    	Италия

0       0       1       0       1       =	F	Франция

0       0       1       1       0       =	В	Бельгия

0       0       1       1       1       =	DK	Дания

0       1       0       0       0       =         S	Швеция

0       1       0       0       1       =	N	Норвегия

0       1       0       1       0       =	SF	Финляндия

0       1       0       1       1       =	GB	Великобритания

0       1       1       0       0       =	NL	Нидерланды

0       1       1       0       1       =	Р	Португалия

0       1       1       1       0       =	Е	Испания

0       1       1       1       1       =	TR	Турция

1       0       0       0       0       =	ETR	Ирландия

ОПЦИЯ 31. Предустановка  MSP FM (AVL=OFF) (AVL= выкл.)

В7  В6  В5  В4  В3  В2  В1  В0
Предустановка MSP FM (AVL= OFF)             0     0    0     0    1     0     0     0

ОПЦИЯ 32. Предустановка MSP NICAM (AVL=OFF) (AVL= выкл.)

В7  В6  В5  В4  В3  В2  В1  В0

Предустановка MSP NICAM (AVL= OFF)     0      0    0     1     1    0     1     0

ОПЦИЯ 33. Предустановка MSP SCART (AVL=OFF) (AVL= выкл.)

В7  В6  В5  В4  В3  В2  В1  В0
Предустановка MSP SCART (AVL= OFF)      0     0     0     1    0     1     0    0

ОПЦИЯ 34. Предустановка MSP IZS (AVL=OFF) (AVL= выкл.)

В7  В6  В5  В4  В3  В2  В1  В0
Предустановка MSP IZS (AVL= OFF)	еще не определено

ОПЦИЯ 35. Не используется

ОПЦИЯ 36. Не используется

ОПЦИЯ 36. Не используется

ОПЦИЯ 38. Выбор вида телетекста, защиты от детей, эквалайзера, страны

В7:	VCR  =  Примечание 7

В6:	С       =   Примечание 6

В5:	LM   =   Примечание 5

В4:	EQ    =   Примечание 4

В3:	RGB =   Примечание 3

В2:	CL    =   Примечание 2

Bl:	T1     =   Примечание 1

В0:	Т0     =   Примечание 1

Примечание 1:

Т1,Т0:

0, 0  =  нет телетекста

0, 1  =  простой телетекст (одностраничный)

1, 1  =  фаст текст/топ текст (восьмистраничный)

Примечание 2:

CL:     защита от детей

0   =    выкл.

1   =    вкл (активный)

Примечание 3:

RGB: пункт меню RGB активный/не активный

0   =   пункт меню RGB не активный

1   =   пункт меню RGB активный

Примечание 4:

EQ:   возможность эквалайзера
0  =   эквалайзер не возможен
1  =   эквалайзер возможен

Примечание 5:

LM:   возможность изменения списка
0  =   невозможно изменение списка
1  =   возможно изменение списка

Примечание 6:

С:     возможные страны/ Aps возможно или нет
0  =  страны не возможны/Aps не возможно
1  =  страны возможны/Aps возможно

Примечание 7:

VCR: пункт меню VCR возможен/ не возможен

0   =   пункт меню VCR не возможен

1   =   пункт меню VCR возможен

ОПЦИЯ 39. Персональная предпочтительная установка полосы 1 эквалайзера

В7  В6  В5  В4  В3  В2  В1  В0
Полоса 1 эквалайзера	           0    0     0     0     0    1     1     0

ОПЦИЯ 40. Персональная предпочтительная установка полосы 2 эквалайзера

В7  В6  В5  В4  В3  В2  В1  В0
Полоса 2 эквалайзера	            0     0     0     0     0    1    1     0

ОПЦИЯ 41. Персональная  предпочтительная установка полосы 3 эквалайзера

В7  В6  В5  В4  В3  В2  В1  В0
Полоса 3 эквалайзера	          0     0     0     0     0    1     1     0

ОПЦИЯ 42. Персональная  предпочтительная установка полосы 4 эквалайзера

В7  В6  В5  В4  В3  В2  В1  В0
Полоса 4 эквалайзера	          0     0     0     0    0     1    1     0

ОПЦИЯ 43. Персональная  предпочтительная установка полосы 5 эквалайзера

В7  В6  В5  В4  В3  В2  В1  В0
Полоса 5 эквалайзера	          0     0     0     0    0     1     1     0

ОПЦИЯ 44. Звуковые эффекты (стандартный, музыка, речь, джаз, РР)

В7  В6  В5  В4  В3  В2  В1  В0
Звуковые эффекты	          0     0     0     0     0    1     1    0

ОПЦИЯ 45. Смещение громкости звука влево

В7  В6  В5  В4  В3  В2  В1  В0
Смещение громкости звука влево         0     0     0    0     0    1     1     0

ОПЦИЯ 46. Смещение громкости звука вправо

В7  В6  В5  В4  В3  В2  В1  В0
Смещение громкости звука вправо       0    0     0     0    0     1     1     0

ОПЦИЯ 47. Смещение громкости звука в центр

В7  В6  В5  В4  В3  В2  В1  В0
Смещение громкости звука в центр      0    0     0     0    0     1     1     0

ОПЦИЯ 48. Смещение громкости звука назад (в тыл)

В7  В6  В5  В4  В3  В2  В1  В0
Смещение громкости звука назад (в тыл)      0     0     0     0    0     1    1     0

ОПЦИЯ 49. Круговая задержка (звук вокруг)

В7  В6  В5  В4  В3  В2  В1  В0
Круговая задержка (звук вокруг)            0    0     0     0     0    0     0     1

ОПЦИЯ 49. Предустановка FM

В7  В6  В5  В4  В3  В2  В1  В0
Предустановка FM для стерео                0     0     0    0     1     1    0     0

В7  В6  В5  В4  В3  В2  В1  В0
Предустановка FM для долби                 0     0    0     0     1    0     0     1

ОПЦИЯ 51. Предустановка NICAM

В7  В6  В5  В4  В3  В2  В1  В0
Предустановка NICAM для стерео         0    0     1     0     1    1    0     1

В7  В6  В5  В4  В3  В2  В1  В0
Предустановка NICAM для долби          0    0     0     0     1    1     1    0

ОПЦИЯ 52. Предустановка входа SCART

В7  В6  В5  В4  В3  В2  В1  В0
Предустановка входа SCART для стерео       0     0     0     1    0     1    1     0

В7  В6  В5  В4  В3  В2  В1  В0
Предустановка входа SCART для долби        0     0     0    0     1     1    1     1

ОПЦИЯ 53. Предустановка I2S

В7  В6  В5  В4  В3  В2  В1  В0
Предустановка I2S для стерео                        0     0    0     0     0    1     1     0

В7  В6  В5  В4  В3  В2  В1  В0
Предустановка I2S для долби                          0     0     0    0     0    1     1     0

ОПЦИЯ 54. Предустановка выхода SCART

В7  В6  В5  В4  В3  В2  В1  В0
Предустановка выхода SCART                        1     0    0     0     0     0    0     0

ОПЦИЯ 55. Установка динамика

В7  В6  В5  В4  В3  В2  В1  В0
Установка динамика (L/R, L/C/R, L/R/S, L/C/R/S)      0     0     0     0     0    0     0     0

ОПЦИЯ 56. Аудио опции допустимые или нет

Внимание! Все биты опции 56 должны быть "0" для моно телевизоров.

В7: NICAM  =   Примечание 7
В6: ASD        =  Примечание 6
В5: VRS        =  Примечание 5
В4: CRM       =  Примечание 4
В3: ...             =  X
В2: DBE        =  Примечание 2
B1: Spa          =  Примечание 1
В0: Avl          =  Примечание 0

Примечание 7:

NICAM:   возможность NICAM
0  =  NICAM не возможно
1  =  NICAM возможно

Примечание 6:

ASD: автоматическое детектирование звука возможно/не возможно
0  =   ASD не возможно
1  =   ASD возможно

Примечание 5:

VRS: виртуальный звук вокруг

0  =   VRS не возможен

1  =   VRS возможен

Примечание 4:

CRM: выкл./вкл. поднесущей звука

0  =    выключение поднесущей звука ВКЛ в микросхеме (IC) стерео звука

1  =    выключение поднесущей звука ВЫКЛ в микросхеме (IC) стерео звука

Примечание 2:
DBE: динамический бас
0  =   DBE не возможен
1  =   DBE возможен

Примечание 1:

Spa:  возможность специального эффекта
0  =  специальный эффект не возможен
1  =  специальный эффект возможен

Примечание 0:

Avl:  возможность в меню автоматического уровня громкости

0  =  автоматический уровень громкости не возможен

1  =  автоматический уровень громкости возможен

ОПЦИЯ 57. Порог стерео

В7: в7 = Примечание 1
В6: вб = Примечание 1
В5: в5 = Примечание 1	- Порог всех FM A2 сигналов для переключения

от Mono к Stereo
В4: в4 = Примечание 1	- Для первой проверки после изменения

программирования половина величины

изменяется (Och) 19h/2

В3: в3 = Примечание 1	- Для переключения от Stereo к Mono: 19/4x3
В2: в2 = Примечание 1
В1: в1 = Примечание 1
В0: в0 = Примечание 1

Примечание 1:

В7  В6  В5  В4  ВЗ  В2  В1  В0
Порог MSP STEREO/MONO                   0    0     0     1    1     0    0     1

ОПЦИЯ 58. Флаги MSP аудио

В7: в7   = X
В6: вб   = X
В5: в5   = X

В4: Trs  = Примечание 1
В3: Тгb = Примечание 1
В2: Вbе = Примечание 1
B1: Spa  = Примечание 1
В0: Av1 = Примечание 1

Примечание 1:

Путем переключения ВКЛ. или ВЫКЛ. определена и запомнена характеристика в меню

0: ВЫКЛ.

1: ВКЛ.

ОПЦИЯ 59. Порог NICAM

В7  В6  В5  В4  ВЗ  В2  В1  В0
Порог MSP NICAM	               0    1     1     0     0    1     0     0

ОПЦИЯ 60. Время задержки

В7: NZ  =  Примечание 1 (переработанная для Австралии V2.0)
В6: НМ =  Примечание 2 (переработанная для Австралии V2.0)
В5: L5   =  Примечание 3
В4: L4   =  Примечание 3
В3: L3   =  Примечание 3
В2: L2   =  Примечание 3
B1: L1   =  Примечание 3
В0: L0   =  Примечание 3

Примечание 1:

NZ:  опции Новой Зеландии

0  =  активна таблица каналов Австралии

1  =  активна таблица каналов Новой Зеландии

Примечание 2:

НМ: опция HOTEL MODE ( определена в дополнение к опции 7 бит7)

0  =  в телевизоре нет HOTEL MODE

1  =  в телевизоре есть HOTEL MODE (в этом виде: главный/ звук/

изображение/ характеристика/ инсталяция/ настройка/ конфигурация не

показываются на экране)

Примечание 3:

L7  L6  L5  L4  L3  L2  L1  L0
Недостающая величина	     х     х    1     1     0    0    0     0

1000 MSEC = 1 SN

| Номер | L7 L6 L5 L4 L3 L2 L1 L0 |  | Задержка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 00000000 | = | 0 | sec |
| 1 | 00000001 | = | 0,25 | sec |
| 2 | 00000010 | = | 0,5 | sec |
| 3 | 00000011 | = | 0,75 | sec |
| 4 | 00000100 | = | 1 | sec |
| 5 | 00000101 | = | 1,25 | sec |
| 6 | 00000110 | = | 1,5 | sec |
| 7 | 00000111 | = | 1,75 | sec |
| 8 | 00001000 | = | 2 | sec |
| 9 | 00001001 | = | 2,25 | sec |
| 10 | 00001010 | = | 2,5 | sec |
| 11 | 00001011 | = | 2,75 | sec |
| 12 | 00001100 | = | 3 | sec |
| 13 | 00001101 | = | 3,25 | sec |
| 14 | 00001110 | = | 3,5 | sec |
| 15 | 00001111 | = | 3,75 | sec |
| 16 | 00010000 | = | 4 | sec |
| 17 | 00010001 | = | 4,25 | sec |
| 18 | 00010010 | = | 4,5 | sec |
| 19 | 00010011 | = | 4,75 | sec |
| 20 | 00010100 | = | 5 | sec |
| 21 | 00010101 | = | 5,25 | sec |
| 22 | 00010110 | = | 5,5 | sec |
| 23 | 00010111 | = | 5,75 | sec |
| 24 | 00011000 | = | 6 | sec |
| 25 | 00011001 | = | 6,25 | sec |
| 26 | 00011010 | = | 6,5 | sec |
| 27 | 00011011 | = | 6,75 | sec |
| 28 | 00011100 | = | 7 | sec |
| 29 | 00011101 | = | 7,25 | sec |
| 30 | 00011110 | = | 7,5 | sec |
| 31 | 00011111 | = | 7,75 | sec |
| 32 | 00100000 | = | 8 | sec |
| 33 | 00100001 | = | 8,25 | sec |
| 34 | 00100010 | = | 8,5 | sec |
| 35 | 00100011 | = | 8,75 | sec |
| 36 | 00100100 | = | 9 | sec |
| 37 | 00100101 | = | 9,25 | sec |
| 38 | 00100110 | = | 9,5 | sec |
| 39 | 00100111 | = | 9,75 | sec |
| 40 | 00101000 | = | 10 | sec |
| 41 | 00101001 | = | 10,25 | sec |
| 42 | 00101010 | = | 10,5 | sec |
| 43 | 00101011 | = | 10,75 | sec |
| 44 | 00101100 | = | 11 | sec |
| 45 | 00101101 | = | 11,25 | sec |
| 46 | 00101110 | = | 11,5 | sec |
| 47 | 00101111 | = | 11,75 | sec |
| 48 | 00110000 | = | 12 | sec |
| 49 | 00110001 | = | 12,25 | sec |
| 50 | 00110010 | = | 12,5 | sec |
| 51 | 00110011 | = | 12,75 | sec |
| 52 | 00110100 | = | 13 | sec |
| 53 | 00110101 | = | 13,25 | sec |
| 54 | 00110110 | = | 13,5 | sec |
| 55 | 00110111 | = | 13,75 | sec |
| 56 | 00111000 | = | 14 | sec |
| 57 | 00111001 | = | 14,25 | sec |
| 58 | 00111010 | = | 14,5 | sec |
| 59 | 00111011 | = | 14,75 | sec |
| 60 | 00111100 | = | 15 | sec |
| 61 | 00111101 | = | 15,25 | sec |
| 62 | 00111110 | = | 15,5 | sec |
| 63 | 00111111 | = | 15,75 | sec |

Заключительная таблица опций

Позиция битов

|  | 76543210 |
| --- | --- |
| 0 | 00000000 |
| 1 | 00000001 |
| 2 | 00000010 |
| 3 | 00000011 |
| 4 | 00000100 |
| 5 | 00000101 |
| 6 | 00000110 |
| 7 | 00000111 |
| 8 | 00001000 |
| 9 | 00001001 |
| 10 | 00001010 |
| 11 | 00001011 |
| 12 | 00001100 |
| 13 | 00001101 |
| 14 | 00001110 |
| 15 | 00001111 |
| 16 | 00010000 |
| 17 | 00010001 |
| 18 | 00010010 |
| 19 | 00010011 |
| 20 | 00010100 |
| 21 | 00010101 |
| 22 | 00010110 |
| 23 | 00010111 |
| 24 | 00011000 |
| 25 | 00011001 |
| 26 | 00011010 |
| 27 | 00011011 |
| 28 | 00011100 |
| 29 | 00011101 |
| 30 | 00011110 |
| 31 | 00011111 |
| 32 | 00100000 |
| 33 | 00100001 |
| 34 | 00100010 |
| 35 | 00100011 |
| 36 | 00100100 |
| 37 | 00100101 |
| 38 | 00100110 |
| 39 | 00100111 |
| 40 | 00101000 |
| 41 | 00101001 |
| 42 | 00101010 |
| 43 | 00101011 |
| 44 | 00101100 |
| 45 | 00101101 |
| 46 | 00101110 |
| 47 | 00101111 |
| 48 | 00110000 |
| 49 | 00110001 |
| 50 | 00110010 |
| 51 | 00110011 |
| 52 | 00110100 |
| 53 | 00110101 |
| 54 | 00110110 |
| 55 | 00110111 |
| 56 | 00111000 |
| 57 | 00111001 |
| 58 | 00111010 |
| 59 | 00111011 |
| 60 | 00111100 |
| 61 | 00111101 |
| 62 | 00111110 |
| 63 | 00111111 |

Последние изменения

082801 -   опция для Siel тюнера была изменена

082801 -   новая опция была добавлена для уровня черного видео, которая

изменялась программным методом
102601-    опции 31, 32, 33 и опции 50, 51, 52, 53, 54 были изменены